## Slide 1
OSI - 7계층
21211 김태호

## Slide 2
목차
2. 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)
- 특징
- 장단점
물리 계층 (Physical Layer)
- 특징
- 장단점
3. 네트워크 계층 (Network Layer)
- 특징
- 장단점
7. 응용 계층 (Application Layer) - 특징
- 장단점
4. 전송 계층 (Transport Layer)
- 특징
- 장단점
5. 세션 계층 (Session Layer)
- 특징
- 장단점
6. 표현 계층 (Presentation Layer)
- 특징
- 장단점

## Slide 3
1. 물리 계층 (Physical Layer)
데이터를 전송하는 데 필요한 전기 신호를
정의하고, 물리적인 매체와의 인터페이스를 제공
고속의 데이터 전송을 가능하게 한다.
비교적 단순한 전기적 또는 광학적 신호를 사용하여 데이터 전송
물리적 매체는 외부 요인에 의해 손상될 수 있으므로 전송 오류가 발생할 수 있다.
특징
장점
단점

## Slide 4
2. 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)
물리적인 매체를 통해 안전하게 데이터를 전송하기 위한 프레임을 만들고, 에러 검출과 수정을 수행.
매체 접근 제어 기술을 사용하여 여러 장치가 동시에 데이터를
전송할 수 있도록 한다.
프레임 헤더에 추가되는 오버헤드로 인해 대역폭이 낭비될 수 있다
특징
장점
단점

## Slide 5
3. 네트워크 계층 (Network Layer)
네트워크 계층은 다양한 경로를 통해 패킷을 전송하고 최적의 경로를 선택하는 라우팅 기능을 제공한다.
최적의 경로를 선택하여 패킷으로 전달하므로, 효율적인
네트워크 트래픽 관리가 가능하다.
패킷이 최적의 경로를 찾는 데 시간이 소요될 수
있으며, 이로 인해 라우팅 지연이 발생할 수 있다.
특징
장점
단점

## Slide 6
4. 전송 계층 (Transport Layer)
종단간 통신을 관리하고 데이터의 신뢰성과 흐름 제어를 담당한다.
주요기능은 데이터 분할 및 재조립, 오류 복구, 흐름 제어등 있다.
데이터의 손실이나 손상을 최소화하고, 데이터의 전송의 정확성과 신뢰성을 보장한다.
데이터의 분할 및 재조립 과정에서 발생하는 지연이 전송 속도를 늦출 수 있다.
특징
장점
단점

## Slide 7
5. 세션 계층 (Session Layer)
양 끝단 간의 통신을 설정, 유지, 종료하는 역할을 하며
주요 기능은 동기화, 대화 제어, 세션 관리등이 있다.
통신 세션을 설정, 유지, 종료하여 데이터 전송의 신뢰성과 보안을 유지 한다.
세션을 설정하는 데 필요한 시간이 추가되므로 전체 통신 시간이 길어질 수 있다.
특징
장점
단점

## Slide 8
6. 표현 계층 (Presentation Layer)
데이터를 응용 프로그램에 맞게 변환하고, 암호화 및 복호화를 수행한다.
데이터의 형식을 변환하고, 암호화 및 복호화를 수행하여 데이터의 안전성과 보안성을 보장한다.
데이터 형식의 변환과 암호화/복호화 과정에서 오버헤드가 발생할 수 있습니다
특징
장점
단점
오버헤드란
작업을 수행하기 위해 추가적으로 필요한 비용, 시간, 자원, 또는 정보를 말한다
어떤 작업을 수행하기
위해 추가적인
CPU사이클, 메모리,
대역폭 등의
자원을 사용하는 것

## Slide 9
7. 응용 계층 (Application Layer)
최종 사용자에게 서비스를 제공하기 위한 인터페이스를 제공을 하며
주요 기능은 이메일, 파일 전송, 웹 서비스 등 다양한 프로그램에 대한 서비스를 제공한다.
사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 사용자가 네트워크 서비스를 쉽게 이용할 수 있다.
응용 프로토콜의 복잡성으로 인해 구현 및 유지 보수가 어려울 수 있으며, 서로 다른 응용 프토로콜 간의 호환성 문제가 발생할 수 있다.
특징
장점
단점

## Slide 10
감사합니다